## Slide 1
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике
Кафедра электроники
Разработка макета для изучения микропроцессорных СБИС с использованием платформы NI ELVIS II
Студент: Шлыгин А.С.
Руководитель: Некрасов П.В., доцент каф. 3
Москва 2018 г.

## Slide 2
Цели работы
Разработка и отладка платы лабораторного макета, удовлетворяющей запросам учебных курсов кафедры АПЭУ, ЦУС, ОМПС с учетом текущих реалий развития современной цифровой электронной техники и требований к обучению студентов в рамках лабораторных работ с использованием платформы NI Elvis II+. Учебный курс должен помогать студентам знакомиться с современными микроконтроллерами, процессорами, ПЛИС и современных периферийных устройств, а также предоставлять удобный интерфейс для отладки приложений.

## Slide 3
  Платформа NI ELVIS II+
Инструменты платформы NI ELVIS II:
Анализаторы вольтамперных характеристик двух- и четырехполюсников;
Устройство чтения/записи цифровой шины;
Генератор сигналов произвольной формы;
Регулируемые источники питания;
Функциональный генератор;
Цифровой мультиметр;
Анализатор АЧХ и ФЧХ;
Анализатор спектра;
Осциллограф.

## Slide 4
  Анализ существующих макетных плат для платформы NI ELVIS
Платы можно разделить на 2 типа:
Готовые макетные платы, предлагаемые производителем National Instruments
Макетные платы, разработанные сторонними организациями
Плата системы управления
Плата силовой электроники
Плата мехатронных систем
Плата энергетических систем
Плата мехатронных датчиков
Плата с наборным полем

## Slide 5
Лабораторный макет. Первый вариант
На кафедре был создан лабораторный макет на основе микроконтроллера STM32F103 и ПЛИС 10M08SAU169 с набором периферийных устройств для ознакомления с основными возможностями программируемых СБИС.

## Slide 6
Лабораторный макет. Описание
Лабораторный макет содержит следующие периферийные устройства:
LCD-дисплей;
Двенадцатикнопочную цифровую клавиатуру;
Четырехразрядный семисегментный индикатор;
Переключатель DIP-8;
Динамик;
Три кнопки;
Три посадочных места для подключения дополнительной периферии.

## Slide 7
Тестирование и отладка
Тестирование макета проводилось в следующей последовательности:
Монтаж компонентов на плату;
Написание тестовых программ, позволяющих оценить работоспособность устройств в разных режимах;
Загрузка в память и исполнение программы микроконтроллером, наблюдение за работой устройств;
Отладка работы периферийных устройств макетной платы, поиск причин неисправностей при их наличии.

## Slide 8
Выявленные недостатки первого варианта макета
Конструктивные ошибки макетной платы (вер. 1):
Ошибки в питании периферийных и вспомогательных устройств;
Неверное подключение семисегментного индикатора;
Неверное подключение сдвигового регистра к LCD-дисплею;
Отсутствие цифровой клавиатуры из-за конструктивной ошибки;
Неверная толщина платы;
Неудобство использования дополнительных портов.
Notes: Исправление выявленных недостатков первого варианта платы оказалось невозможным и был разработан новый вариант платы.

## Slide 9
Лабораторный макет. Второй вариант
Задачами при разработке нового варианта макета являлись:
Устранение всех выявленных ошибок и недостатков первой версии макета;
Расширение возможностей дополнительных портов;
Повышение удобства использования внешних периферийных устройств;
Подключения к плате не использованных в первой версии возможностей NI ELVIS.

## Slide 10
Разработка второго варианта лабораторного макета
Расширение возможностей дополнительных портов осуществлено за счет увеличения количества выводов портов с 10 до 16 и добавления новых возможностей подключения:
Добавлено питание 3,3 В;
Добавлены выводы генератора станции NI ELVIS;
Добавлено по одному аналоговому входу и выходу;
Добавлено подключение к регулируемому источнику питания NI ELVIS или к потенциометру;
Добавлен новый порт для использования дополнительных возможностей ELVIS.

## Slide 11
Разводка второй версии макетной платы

## Slide 12
Заключение
Выполнен обзор учебных макетных плат для платформы NI ELVIS. Выявлено отсутствие макетных плат для изучения микропроцессорных СБИС и ПЛИС.
Проведена проверка первой версии макетной платы, выявлены ошибки и недостатки в её схеме и конструкции, найдены пути их решения.
Разработана вторая версия макетной платы, в которой учтены все преимущества первой версии и исправлены ошибки и недочеты.
Написаны тестовые программы для проверки работоспособности платы которые можно использовать при написании более сложных программ.
В дальнейшем планируется изготовление платы, ее отладка и апробация в рамках учебного процесса кафедры

## Slide 13
Спасибо за внимание!